RANCANG BANGUN ALAT UKUR SUHU SKALA CELCIUS, REAUMUR, FAHRENHEIT DAN KELVIN DALAM PEMBELAJARAN FISIKA

Widya Nugraheni Widiningrum, Siti Hadijah, Supriyadi, Sulhadi

Program studi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Email : widyanugraheni@students.unnes.ac.id

Abstract

Development of science and technology, digital measuring instruments have been widely realized using the DS18B20 temperature sensor. However, there is no temperature measuring instrument in Celsius, Reaumur, Fahrenheit, and Kelvin scales which is practically visible on the LCD. This development research aims to design a digital temperature tool using the DS18B20 temperature sensor. The feasibility of the measuring instrument for learning physics is measured using sensor accuracy, namely the error value and the accuracy value of the measuring instrument against the comparison of thermometer and theory. The results of this study indicate that all of these tools can work well and help in the learning process. This tool may display the output of temperature in Celsius, Reaumur, Fahrenheit, and Kelvin scales instantly on the LCD. However, this research still has drawbacks. But to measure most hot temperatures above 85°C, this tool can't work because it produces error data.

Keywords: Digital temperature tool, Development, Sensor DS18B20

Abstrak

Perkembangan sains dan teknologi, alat ukur digital telah banyak direalisasikan menggunakan sensor suhu DS18B20. Namun, belum adanya alat ukur suhu dalam bentuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin yang secara praktis terlihat pada LCD. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk merancang bangun alat ukur suhu digital menggunakan sensor suhu DS18B20. Kelayakan alat ukur pembelajaran fisika ini diukur menggunakan keakurasian sensor yaitu nilai error dan nilai akurasi alat ukur terhadap termometer pembanding dan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan alat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam proses pembelajaran. Alat ini mampu menampilkan hasil pengukuran suhu pada LCD berupa skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin secara bersamaan. Tetapi penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu apabila ingin mengukur suhu yang sangat panas diatas 85°C, alat ini tidak dapat bekerja secara efektif karena menghasilkan data yang error.

Kata kunci: Alat ukur suhu, Pengembangan, sensor DS18B20

Sitasi: Widiningrum, W.N., Hadijah S., Supriyadi, Sulhadi. (2021). Rancang Bangun Alat Ukur Suhu Digital dalam Pembelajaran Fisika. Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika, nomor volume (nomor issue), halaman.

Kegiatan proses belajar mengajar di sekolah merupakan usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Mengingat Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting diberbagai jenjang pendidikan, maka sangat memerlukan pelajaran fisika yang dikembangkan dari berbagai pengetahuan (Lubis, 2012). Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat terlepas dari kemajuan ilmu fisika yang banyak menghasilkan temuan baru dalam bidang sains dan teknologi (Fitri & Derlina, 2015). Fisika merupakan salah satu cabang sains yang mempelajari fenomena dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada materi suhu.

Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer (Supu et al., 2016). Perkembangan sains dan teknologi hingga saat ini telah menghasilkan alat ukur suhu yang semakin canggih. Pengukuran suhu melalui teknologi digital mempunyai berberapa keuntungan, salah satunya adalah dapat dilakukan pemantauan secara langsung tanpa menghitung pengukuran terlebih dahulu. Teknologi digital mampu mengukur suhu secara cepat dan akurat. Salah satu produk dari teknologi digital adalah alat ukur suhu digital. Alat ukur suhu digital memerlukan suatu input yaitu sensor suhu untuk mendeteksi suhu yang diukur.

Alat ukur suhu digital yang akan dirancang ini menggunakan sensor suhu DS18B20. Sensor DS18B20 memiliki sensitivitas yang tidak terlalu tinggi dan bersifat digital sehingga tegangan yang dihasilkan tidak perlu dikonversi (Nurazizah et al., 2017). Data tersebut akan diolah dengan menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno kemudian hasilnya ditampilkan dalam LCD.

(Islam et al., 2016) merancang bangun alat ukur suhu Celcius dan pemantauan kelembaban udara ruangan berbasis arduino uno dengan menggunakan sensor DHT22 dan passive infrared (PIR). Penelitian Pramuko et al. (2017) menghasilkan suatu alat ukur suhu ruangan dalam bentuk Celcius dengan berbantuan sensor LM35 dan passive infrared (PIR) berbasis mikrokontroler arduino uno. Penelitian Nurazizah et al. (2017), alat ukur dengan menggunakan sensor suhu DS18B20 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suhu dalam bentuk Celcius. Berdasarkan hal tersebut, belum ditemukan adanya alat ukur suhu dalam bentuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin yang secara praktis terpantau dalam satu LCD. Dalam pelaksanaannya, suhu Celcius dan Kelvin sangat diperlukan dalam pembelajaran siswa, karena diperlukan dalam berbagai macam besaran-besaran dalam fisika.

# METODE

## Metode penelitian ini yaitu research and development. Pengembangan yang dilakukan adalah pembuatan alat ukur suhu dengan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan menurut Suyanto dalam Gunawan (2015), karena metode ini praktis dan efektif dalam penerapanya untuk mengembangkan produk termometer termoelektrik. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi termometer alternatif untuk membelajarkan fisika pada materi suhu di sekolah. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikrokontroler arduino uno, lcd 16x2, project board, potensiometer, resistor 4K7, kabel jumper, termometer raksa batang dan sensor suhu DS18B20.

## Diagram Mekanis Alat

Rangkaian alat ukur suhu ini dirancang menggunakan sensor suhu DS18B20, potensiometer, LCD 16x2, arduino uno, kabel jumper, project board, dan resistor 4K7 seperti yang ditujukan Gambar 1.

Gambar 1. Diagram mekanis alat

Input pada penelitian ini yaitu sensor suhu DS18B20. Menurut Utama (2016), sensor ini memiliki ketelitian paling tinggi jika dibandingkan dengan sensor LM35, DHT11, DHT22 dengan eror pengukuran sebesar 1,6%. Kemudian pada proses pengolahan data digunakan arduino uno. Arduino uno merupakan pengendali mikro single-board mikrokontroller berbasis ATMEGA328 (datasheet) yang bersifat open-source, diturunkan dari wiring plat form, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang (Agung et al., 2019). Setelah data diproses, kemudian hasil outputnya ditampilkan melalui LCD 16x2. LCD jenis ini memungkinkan pemrogram untuk mengoperasikan komunikasi data secara 8 bit atau 4 bit (Yustisia et al., 2019).

Alat ukur ini dibantu dengan adanya resistor 4K7 yang berfungsi sebagai pull up tegangan data output yang di hasilkan oleh sensor agar dapat dibaca maksimal oleh Arduino (Pratama, 2008). Kemudian pada rangkaian diberi tambahan potensiometer. Menurut Torowati & Galuh (2014), prinsip kerja potensiometer berdasarkan perubahan potensial elektroda yang berada dalam larutan yang dianalisis karena adanya penambahan volume titran. Dalam kegiatan ini potensiometer yang digunakan yaitu potensiometer rotary. Selain itu juga terdapat project board sebagai papan percobaan rangkaian sebelum dicetak pada pcb (printed circuit board), serta kabel jumper untuk menghubungkan peralatan tersebut satu sama lain.

## Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menganalisis suhu tubuh, suhu cairan yang diberi es batu, suhu air panas, suhu air biasa dan suhu ruangan yang diukur. Data yang akan dianalisis berupa nilai keakurasian, nilai error sensor DS18B20.

### Keakurasian Sensor DS18B20

Nilai akurasi sensor suhu ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat sensor DS18B20 dalam mendeteksi suhu. Untuk mengetahui tingkat akurasinya adalah dengan menghitung persentase error. Nilai Error dapat dilihat pada persamaan (1) sedangkan akurasi pada persamaan (2).

(1)

(2)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat pengukur suhu yang dikembangkan ini merupakan alat yang memadukan antara perangkat lunak (software) yang diimplementasikan dalam program tersimpan dalam chip mikrokontroler arduino uno sebagai pengolahan dan pemrosesan data serta perangkat keras (hardware) sebagai alat pembelajaran di sekolah. Alat ukur ini mampu mengukur suhu cairan, suhu ruangan, dan suhu tubuh. Sebelum menjadi sebuah alat ukur, dirancang terlebih dahulu rangkaian alat yang dibuat menggunakan project board, apabila sensor dan lcd sudah bekerja, maka rangkaian tersebut disolder ke pcb dan dimasukkan ke dalam box sehingga rangkaian terlihat rapi

(a) 						(b)

Gambar 2. (a) Rangkaian alat ukur suhu, (b) Rangkaian telah dirapikan ke dalam box

Alat ukur yang dibuat menggunakan input sensor suhu DS18B20. Sensor ini memiliki keunggulan yaitu waterproof sehingga dapat dilakukan sebagai pengukur suhu cairan, hal ini diperkuat oleh penelitian Koestoer et al., (2019) bahwa sensor DS18B20 memiliki kelebihan waterproof baik pada cairan kental maupun tidak kental. Kemudian ditampilkan output pada LCD 16x2. Hasil pendeteksian dari sensor ini masih berupa data yang harus diproses melalui arduino uno menggunakan program Arduino. Arduino Uno memproses data dari sensor DS18B20 kemudian data tersebut diubah pada program Arduino menggunakan coding sehingga mampu menampilkan suhu dalam skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Coding arduino ditujukan pada Gambar 3.

Gambar 3. Listing coding Mikrocontroler Arduino Uno

Listing coding pada Gambar 3 merupakan program yang digunakan dalam penyelesaian alat ukur suhu yang dibuat. Pada listing di atas terdapat void tambahan yaitu void loop yang digunakan sebagai pembacaan suhu dari Celcius diubah ke Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Penambahan serial data digital ini disebabkan karena pengiriman data suhu dan program pembacaan analog tidak dapat dilakukan secara bersamaan (Hadiyoso et al., 2011). Oleh karena itu diberikan waktu delay sekitar 1 detik terhadap pembacaan suhu agar dapat terbaca oleh arduino.

Untuk pengukuran suhu yang tepat, maka diperlukan tegangan yang tepat yaitu 5V, sehingga sensor dapat menghasilkan pengukuran yang lebih teliti. LCD 16x2 akan menampilkan besarnya suhu pada alat dalam skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. LCD akan menghasilkan suhu error apabila melebihi batas pencapaian suhu. Suhu error ini akan ditampilkan dalam bentuk skala negatif (-) pada LCD. Pada saat pengukuran suhu panas cairan saat mendidih, dihasilkan nilai error, hal ini disebabkan karena sensor DS18B20 memiliki batas pengukuran suhu pada rentang -10°C sampai +85°C (Nurazizah et al., 2017). Sehingga ketika suhu cairan yang memiliki suhu >85°C akan dihasilkan nilai error.

Sebelum melakukan pengambilan data, dilakukan uji coba pengukuran suhu yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu dengan cara membandingkan data menggunakan termometer pembanding (termometer raksa batang) yang telah terkalibrasi sehingga dapat menentukan nilai keakurasian dan nilai error dari rancangan alat yang telah dibuat. Termometer raksa batang dipilih berdasarkan pertimbangan yaitu mampu mengukur suhu badan, suhu ruang, dan suhu cairan (panas, dingin dan biasa). Hasil perbandingan suhu pada alat dan termometer raksa ditujukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Suhu Celcius pada Alat terhadap Termometer Pembanding

|  | Suhu alat (°C) | Termometer Raksa (°C) | Error (%) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu ruangan | 31,8 | 32,0 | 0,78 | 99,2 |
| Air dingin | 0,88 | 1,00 | 12,0 | 88,0 |
| Air panas | 81,0 | 81,0 | 0 | 100 |
| Air biasa | 29,4 | 30,0 | 1,86 | 98,1 |
| Suhu tubuh | 35,1 | 35,0 | 0,17 | 99,8 |

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan pembacaan suhu Celcius pada alat dengan termometer pembanding yaitu termometer raksa, diperoleh hasil error yang paling tinggi yaitu pada air dingin sedangkan pada suhu air panas memiliki hasil error yang paling rendah.

Kemudian, skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin pada alat dibandingkan dengan teori, karena pembanding alat ukur tersebut belum ada. Hasil Pengujian suhu Reaumur alat terhadap teori ditujukan pada Tabel 2. Hasil Pengujian suhu Fahrenheit alat terhadap teori ditujukan pada Tabel 3. Hasil Pengujian suhu Kelvin terhadap teori ditujukan pada Tabel 4.

Tabel 2. Hasil Pengujian Suhu Reaumur pada Alat terhadap Teori

|  | Suhu alat (°R) | Teori (°R) | Error (%) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu ruangan | 25,4 | 25,4 | 0 | 100 |
| Air dingin | 0,70 | 0,70 | 0 | 100 |
| Air panas | 64,8 | 64,8 | 0 | 100 |
| Air biasa | 23,6 | 23,6 | 0 | 100 |
| Suhu tubuh | 28,1 | 28,1 | 0 | 100 |

Tabel 3. Hasil Pengujian Suhu Fahrenheit pada Alat terhadap Teori

|  | Suhu alat (°F) | Teori (°F) | Error (%) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu ruangan | 89,15 | 89,15 | 0 | 100 |
| Air dingin | 33,58 | 33,58 | 0 | 100 |
| Air panas | 177,8 | 177,8 | 0 | 100 |
| Air biasa | 84,99 | 84,99 | 0 | 100 |
| Suhu tubuh | 95,11 | 95,11 | 0 | 100 |

Tabel 4. Hasil Pengujian Suhu Kelvin pada Alat terhadap Teori

|  | Suhu alat (K) | Teori (K) | Error (%) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu ruangan | 304,75 | 304,75 | 0 | 100 |
| Air dingin | 273,88 | 273,88 | 0 | 100 |
| Air panas | 354,00 | 354,00 | 0 | 100 |
| Air biasa | 302,44 | 302,44 | 0 | 100 |
| Suhu tubuh | 308,06 | 308,06 | 0 | 100 |

Hasil pengukuran pada perbandingan pembacaan suhu pada alat dengan teori baik skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin diperoleh error sebesar 0% dan keakurasian 100%, dengan nilai error sebesar 0%. Berdasarkan hasil analisis perbandingan terhadap teori dan termometer pembanding, dapat dikatakan bahwa alat ukur ini memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Sehingga alat ini layak digunakan sebagai alat pembelajaran karena perbandingan alat dengan teori yang sangat baik.

# KESIMPULAN

Secara keseluruhan alat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam proses pembelajaran. Mulai dari pengukuran suhu hingga ditampilkan pada LCD. Alat ini mampu menampilkan pada LCD hasil pengukuran suhu berupa skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin secara bersamaan sehingga siswa hanya perlu melihat hasil pengukuran tersebut pada layar LCD. Alat ini memiliki nilai akurasi yang tinggi terhadap teori maupun dibandingkan dengan termometer raksa. Tetapi penelitian ini masih memiliki kekurangan, yaitu apabila ingin mengukur suhu yang sangat panas diatas 85°C alat ini tidak dapat bekerja secara efektif karena menghasilkan data yang error.

# DAFTAR PUSTAKA

Agung, R. B., Nur, M., & Sukayadi, D. (2019). Menggunakan Sensor Kelembaban Tanah Berbasis Micro Contoller Atmega 328. Cerita, 5(1), 97–106.

Fitri, M., & Derlina. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Suhu Dan Kalor. INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), 3(2). https://doi.org/10.24114/inpafi.v3i2.5130

Gunawan, K. A. (2015). Rancang Bangun Alat Pengukur Suhu Tanah Sebagai Alat Bantu Penentu Benih Sayuran yang Akan Dibudidayakan. Universitas Negeri Semarang.

Hadiyoso, S., Alfaruq, A., & Rizal, A. (2011). Sistem Multiplexing pada Pengiriman Data Monitoring ECG, PPG, dan suhu tubuh Berbasis Mikrokontroller. Proceeding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Inofrmasi 2011(SNATI 2011), 2011(June 2014), C33–C37.

Islam, H. I., Nabilah, N., Sa, S., & Saputra, D. H. (2016). Sistem Kendali Suhu dan Pemantauan Kelembaban Udara Ruangan Berbasis Arduino Uno dengan Sensor DHT22 dan Passive Infrared (PIR). V(Lcd), 119–124.

Koestoer, R. A., Saleh, Y. A., Roihan, I., & Harinaldi. (2019). A simple method for calibration of temperature sensor DS18B20 waterproof in oil bath based on Arduino data acquisition system. AIP Conference Proceedings, 2062. https://doi.org/10.1063/1.5086553

Lubis, A. (2012). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Pada Materi Pokok Gerak Lurus Di Kelas X Sma Swasta Uisu Medan. Jurnal Pendidikan Fisika, 1(1), 27–32. https://doi.org/10.22611/jpf.v1i1.3378

Nurazizah, E., Ramdhani, M., & Rizal, A. (2017). RANCANG BANGUN TERMOMETER DIGITAL BERBASIS SENSOR DS18B20 UNTUK PENYANDANG TUNANETRA ( DESIGN DIGITAL THERMOMETER BASED ON SENSOR DS18B20 FOR BLIND. 4(3), 3294–3301.

Pramuko, A. E. K., Asyura, S., Goeritno, A., & Ritzkal. (2017). Pengkondisian Suhu Ruangan Berbantuan Sensor LM35 DAN Passive Infrared ( PIR ) Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3. Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017, 8–16.

Pratama, I. B. (2008). DESIGN INTERFACE PADA AT89S52 8k Byte In-System Programmable 8bit Mikrokontroler. https://blastica.files.wordpress.com/2014/02/at89s52-interfacing.pdf

Supu, I., Usman, B., Basri, S., & Sunarmi. (2016). Pengaruh Suhu terhadap Perpindahan Panas pada Material yang Berbeda. Jurnal Dinamika, 2(1), 62–73.

Torowati, & Galuh, B. S. (2014). Penentuan Nilai Limit Deteksi Dan Kuantisasi. Jurnal Batan, 13, 9–15. http://jurnal.batan.go.id/index.php/pin/article/view/1371/1302

Utama, Y. A. K. (2016). Perbandingan Kualitas Antar Sensor Suhu dengan Menggunakan Arduino Pro Mini. E-NARODROID, 2(2). https://doi.org/10.31090/narodroid.v2i2.210

Yustisia, A. D., Iswahyudi, P., & Supriadi. (2019). Seminar nasional inovasi teknologi penerbangan (snitp) tahun 2018. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP) Tahun 2019, 1–7.

# Text boxes

void setup () {

Serial.begin(9600);//Kecepatan komunikasi serial

sensors.begin();//Inisialisasi sensor suhu aktif

lcd.begin(16,2);//Inisialisasi lcd 16x2 aktif

}

void loop() {

sensors.requestTemperatures();

Celcius = sensors.getTempCByIndex(0);

Fahrenheit = sensors.toFahrenheit(Celcius);

Reaumur = Celcius*4/5;

Kelvin = Celcius+273;

Serial.print(Celcius);

Serial.print("C");

Serial.print(Reaumur);

Serial.println("R")

Serial.print(Fahrenheit);

Serial.println("F");

Serial.print(Kelvin);

Serial.println("K");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(9,0);

lcd.print(Reaumur);

lcd.setCursor(15,0);

lcd.print("R");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(sensors.getTempFByIndex(0));

lcd.setCursor(6,1);

lcd.print("F");

lcd.setCursor(9,1);

lcd.print(Kelvin);

lcd.setCursor(15,1);

lcd.print("K");

delay(1000);

}